4XR3 Hydraulic Performance Curves

Hydraulic Performance Table of Stainless Steel Borehole Pump 4XR3

| Pump Type | Rated Power | Q = Delivery |
| --- | --- | --- |
| SINGLE PHASE | THREE PHASE | kW | HP | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 |
|  |  |  |  | l/min | 0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| 4XRm3-0.37 | 4XR3-0.37 | 0.37 | 0.5 | H (M) | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 |
| 4XRm3-0.55 | 4XR3-0.55 | 0.55 | 0.75 |  | 48 | 46 | 44 | 41 | 38 | 33 |
| 4XRm3-0.75 | 4XR3-0.75 | 0.75 | 1 |  | 68 | 65 | 61 | 57 | 52 | 45 |
| 4XRm3-1.1 | 4XR3-1.1 | 1.1 | 1.5 |  | 95 | 90 | 84 | 78 | 72 | 64 |
| 4XRm3-1.5 | 4XR3-1.5 | 1.5 | 2 |  | 122 | 115 | 106 | 98 | 90 | 80 |
| 4XRm3-2.2 | 4XR3-2.2 | 2.2 | 3 |  | 165 | 156 | 146 | 135 | 123 | 108 |
| ———— | 4XR3-3.0 | 3 | 4 |  | 200 | 190 | 178 | 164 | 148 | 132 |
| ———— | 4XR3-4.0 | 4 | 5.5 |  | 270 | 256 | 240 | 222 | 199 | 175 |

4XR6 Hydraulic Performance Curves

Hydraulic Performance Curves of Stainless Steel Borehole Pump 4XR6

| Pump Type | Rated Power | Q = Delivery |
| --- | --- | --- |
| SINGLE PHASE | THREE PHASE | kW | HP | m3/h | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 |
|  |  |  |  | l/min | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 4XRm6-0.55 | 4XR6-0.55 | 0.55 | 0.75 | H (M) | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 13 | 5 |
| 4XRm6-0.75 | 4XR6-0.75 | 0.75 | 1 |  | 36 | 34 | 31 | 28 | 23 | 17 | 7 |
| 4XRm6-1.1 | 4XR6-1.1 | 1.1 | 1.5 |  | 51 | 48 | 45 | 40.29 | 35 | 27 | 13 |
| 4XRm6-1.5 | 4XR6-1.5 | 1.5 | 2 |  | 65 | 61 | 57 | 51 | 44 | 36 | 20 |
| 4XRm6-2.2 | 4XR6-2.2 | 2.2 | 3 |  | 89 | 84 | 78 | 70 | 61 | 49 | 30 |
| ———— | 4XR6-3.0 | 3 | 4 |  | 122 | 116 | 109 | 100 | 88 | 72 | 49 |
| ———— | 4XR6-4.0 | 4 | 5.5 |  | 165 | 156 | 146 | 133.6 | 116 | 94 | 60 |
| ———— | 4XR6-5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 224 | 210 | 193 | 175 | 152 | 118 | 72 |
| ———— | 4XR6-7.5 | 7.5 | 10 |  | 295 | 278 | 258 | 238 | 208 | 168 | 108 |

4XR10 Hydraulic Performance Curves

Hydraulic Performance Table of Stainless Steel Borehole Pump 4XR10

| Pump Type | Rated Power | Q = Delivery |
| --- | --- | --- |
| SINGLE PHASE | THREE PHASE | kW | HP | m3/h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|  |  |  |  | l/min | 0 | 33 | 66 | 100 | 132 | 166 | 200 | 230 |
| 4XRm10-0.75 | 4XR10-0.75 | 0.75 | 1 | H (M) | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| 4XRm10-1.1 | 4XR10-1.1 | 1.1 | 1.5 |  | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 18 | 12 |
| 4XRm10-1.5 | 4XR10-1.5 | 1.5 | 2 |  | 49 | 45 | 42 | 38 | 34 | 29 | 22 | 15 |
| 4XRm10-2.2 | 4XR10-2.2 | 2.2 | 3 |  | 70 | 64 | 60 | 55 | 50 | 42 | 32 | 19 |
| ———— | 4XR10-3.0 | 3 | 4 |  | 92 | 84 | 78 | 72 | 65 | 58 | 45 | 24 |
| ———— | 4XR10-4.0 | 4 | 5.5 |  | 125 | 115 | 105 | 96 | 86 | 75 | 55 | 30 |
| ———— | 4XR10-5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 170 | 156 | 141 | 128 | 112 | 95 | 68 | 38 |
| ———— | 4XR10-7.5 | 7.5 | 10 |  | 228 | 213 | 193 | 174 | 151 | 132 | 103 | 65 |

4XR15 Hydraulic Performance Curves

Hydraulic Performance Table of Stainless Steel Borehole Pump 4XR15

| Pump Type | Rated Power | Q = Delivery |
| --- | --- | --- |
| SINGLE PHASE | THREE PHASE | kW | HP | m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
|  |  |  |  | l/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 4XRm15-1.1 | 4XR15-1.1 | 1.1 | 1.5 | H (M) | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 10 | 6 |
| 4XRm15-1.5 | 4XR15-1.5 | 1.5 | 2 |  | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 10 |
| 4XRm15-2.2 | 4XR15-2.2 | 2.2 | 3 |  | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 15 |
| ———— | 4XR15-3.0 | 3 | 4 |  | 55 | 52 | 48 | 44 | 40 | 35 | 30 | 21 |
| ———— | 4XR15-4.0 | 4 | 5.5 |  | 68 | 64 | 60 | 55 | 49 | 44 | 37 | 28 |
| ———— | 4XR15-5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 96 | 90 | 82 | 76 | 68 | 61 | 52 | 40 |
| ———— | 4XR15-7.5 | 7.5 | 10 |  | 125 | 116 | 108 | 98 | 88 | 78 | 66 | 52 |

4XRS2 Hydraulic Performance Curves

Hydraulic Performance Table of Stainless Steel Borehole Pump 4XRS2

| Pump Type | Rated Power | Q = Delivery |
| --- | --- | --- |
| SINGLE PHASE | THREE PHASE | kW | HP | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 |
|  |  |  |  | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 4XRSm2-0.37 | 4XRS2-0.37 | 0.37 | 0.5 | H (M) | 53 | 50 | 46 | 41 | 36 | 28 | 15 |
| 4XRSm2-0.55 | 4XRS2-0.55 | 0.55 | 0.75 |  | 78 | 72 | 65 | 58 | 48 | 35 | 22 |
| 4XRSm2-0.75 | 4XRS2-0.75 | 0.75 | 1 |  | 106 | 100 | 92 | 81 | 70 | 54 | 32 |
| 4XRSm2-1.1 | 4XRS2-1.1 | 1.1 | 1.5 |  | 138 | 128 | 115 | 102 | 86 | 65 | 40 |
| 4XRSm2-1.5 | 4XRS2-1.5 | 1.5 | 2 |  | 172 | 158 | 145 | 128 | 108 | 85 | 50 |
| 4XRSm2-2.2 | 4XRS2-2.2 | 2.2 | 3 |  | 238 | 223 | 202 | 175 | 145 | 112 | 70 |
| ———— | 4XRS2-3.0 | 3 | 4 |  | 328 | 301 | 268 | 234 | 192 | 146 | 95 |

4XRS3 Hydraulic Performance Curves

Hydraulic Performance Table of Stainless Steel Borehole Pump 4XRS3

| Pump Type | Rated Power | Q = Delivery |
| --- | --- | --- |
| SINGLE PHASE | THREE PHASE | kW | HP | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 |
|  |  |  |  | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 4XRSm3-0.35 | 4XRS3-0.35 | 0.37 | 0.5 | H (M) | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 25 | 20 |
| 4XRSm3-0.55 | 4XRS3-0.55 | 0.55 | 0.75 |  | 56 | 54 | 51 | 48 | 43 | 38 | 30 |
| 4XRSm3-0.75 | 4XRS3-0.75 | 0.75 | 1 |  | 77 | 73 | 70 | 65 | 60 | 50 | 42 |
| 4XRSm3-1.1 | 4XRS3-1.1 | 1.1 | 1.5 |  | 96 | 91 | 86 | 80 | 73 | 62 | 51 |
| 4XRSm3-1.5 | 4XRS3-1.5 | 1.5 | 2 |  | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 90 | 75 |
| 4XRSm3-2.2 | 4XRS3-2.2 | 2.2 | 3 |  | 206 | 195 | 182 | 168 | 152 | 132 | 112 |
| ———— | 4XRS3-3.0 | 3 | 4 |  | 238 | 228 | 216 | 201 | 182 | 160 | 134 |
| ———— | 4XRS3-4.0 | 4 | 5.5 |  | 315 | 298 | 282 | 264 | 240 | 215 | 178 |

4XRS5 Hydraulic Performance Curves

Hydraulic Performance Table of Stainless Steel Borehole Pump 4XRS5

| Pump Type | Rated Power | Q = Delivery |
| --- | --- | --- |
| SINGLE PHASE | THREE PHASE | kW | HP | m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | l/min | 0 | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 |
| 4XRm5-0.37 | 4XR5-0.37 | 0.37 | 0.5 | H (M) | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 11 | 7 |
| 4XRm5-0.55 | 4XR5-0.55 | 0.55 | 0.75 |  | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 24 | 17 | 10 |
| 4XRm5-0.75 | 4XR5-0.75 | 0.75 | 1 |  | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 32 | 23 | 14 |
| 4XRm5-1.1 | 4XR5-1.1 | 1.1 | 1.5 |  | 76 | 72 | 67 | 62 | 55 | 47 | 35 | 20 |
| 4XRm5-1.5 | 4XR5-1.5 | 1.5 | 2 |  | 106 | 101 | 95 | 88 | 78 | 66 | 49 | 26 |
| 4XRm5-2.2 | 4XR5-2.2 | 2.2 | 3 |  | 155 | 146 | 137 | 126 | 112 | 95 | 74 | 42 |
| ———— | 4XR5-3.0 | 3 | 4 |  | 200 | 190 | 178 | 163 | 148 | 125 | 92 | 50 |
| ———— | 4XR5-4.0 | 4 | 5.5 |  | 270 | 258 | 241 | 222 | 203 | 175 | 138 | 78 |
| ———— | 4XR5-5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 338 | 320 | 298 | 275 | 250 | 216 | 178 | 118 |

4XRS8 Hydraulic Performance Curves

Hydraulic Performance Table of Stainless Steel Borehole Pump 4XRS8

| Pump Type | Rated Power | Q = Delivery |
| --- | --- | --- |
| SINGLE PHASE | THREE PHASE | kW | HP | m3/h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | l/min | 0 | 33 | 66 | 100 | 133 | 166 | 183 |
| 4XRSm8-0.75 | 4XRS8-0.75 | 0.75 | 1 | H (M) | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 16 | 15 |
| 4XRSm8-1.1 | 4XRS8-1.1 | 1.1 | 1.5 |  | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 19 | 17 |
| 4XRSm8-1.5 | 4XRS8-1.5 | 1.5 | 2 |  | 51 | 46 | 40 | 35 | 31 | 24 | 19 |
| 4XRSm8-2.2 | 4XRS8-2.2 | 2.2 | 3 |  | 82 | 76 | 68 | 59 | 51 | 39 | 30 |
| ———— | 4XRS8-3.0 | 3 | 4 |  | 109 | 101 | 92 | 84 | 75 | 58 | 48 |
| ———— | 4XRS8-4.0 | 4 | 5.5 |  | 148 | 135 | 124 | 113 | 100 | 76 | 58 |
| ———— | 4XRS8-5.5 | 5.5 | 7.5 |  | 197 | 180 | 164 | 148 | 130 | 98 | 79 |
| ———— | 4XRS8-7.5 | 7.5 | 10 |  | 226 | 210 | 192 | 172 | 150 | 112 | 90 |